Tomáš Pazdiora (xpazdi02)	ISS Projekt 2017/2018	2. ledna 2018
1. Vzorkovací frekvence Fs a délka signálu length
Vzorkovací frekvence a délka signálu byla získána z hlavičky WAV souboru[[1]][[2]].
[1] http://soundfile.sapp.org/doc/WaveFormat/
[2] http://www.topherlee.com/software/pcm-tut-wavformat.html

Fs = 16 000 [Hz]
length = 1,00 [s]
length = 16 000 [samples]
DFT

Maximum modulu spektra F_peak
F_peak = 400 [Hz]

IIR filtr, nuly a póly jeho přenosové funkce, stabilita

n_1 = 0.884682 + 0,466196i
n_2 = 0.884682 - 0,466196i
p_1 = -0,11445 + 0,673128i lline p_1 rline = 0.682788
p_2 = -0,11445 - 0,673128i lline p_2 rline = 0.682788
Jelikož je modul pólů menší než 1 (jsou unvitř jednotkové kružnice), je filtr stabilní.

Modul kmitočtové charakteristiky IIR filtru

Jedná se o horní propust (dá se i uvažovat o mixu horní a pásmové propusti).
Filtrace IIR filtrem a následná DFT

Maximum modulu spektra filtrovaného signálu F_peak
F_peak = 4 769 [Hz]
Pozice přimíchaného obdélníkového signálu t_signal (20ms, 50% DCL, 4kHz)
t_signal = 0,529813 [s]
t_signal = 8 477 [samples]
Pozice byla nalezena pomocí konvoluce s FIR filtrem, jehož koeficienty odpovídaly hledanému signálu, a následného nalezení pozice absolutního maxima tohoto signálu.
Autokorelační koeficienty

Autokorelační koeficient R[10]
R[10] = 0.00633644

Časový odhad sdružené funkce hustoty rozdělení pravděpodobnosti

Ověření odhadnuté sdružené funkce hustoty rozdělení pravděpodobnosti integrací
double integration = 0.0;
for (int x2 = 0; x2 < jpdf.size(); x2++) {
for (int x1 = 0; x1 < JointProbabilityDensity[x2].size(); x1++) {
integration += JointProbabilityDensity[x2][x1] * Area;
}
}

Po spuštění programu je hodnota proměnné integration rovna jedné. Jedná se tedy o správnou sdruženou funkci hustoty rozdělení pravděpodobnosti.
Výpočet autokorelačního koeficientu R[10] z odhadu funkce hustoty rozdělení pravděpodobnosti
R[10] = 0.00642209
Vypočtený koeficient R[10] z odhadu funkce hustoty rozdělení pravděpodobnosti se od autokorelačního koeficientu mírně liší (rozdíl +1.3517% ). Důvod mi není známý, může jít například o nepřesnosti při výpočtu a nebo i o chybu v implementaci.

Program pro projekt realizující výše uvedené výpočty je psán v C++, bez využití jakýchkoliv 3rd party knihoven. DFT je implementována se složitostí O(n^2) . Veřejný git repozitář pro projekt je dostupný na adrese: https://github.com/Aroidzap/VUT-FIT-ISS-Project-2017-2018.
Použitá literatura:
1. Jan Černocký, ISS - Signály a Systémy, podklady k přednáškám, 2015, https://www.fit.vutbr.cz/study/courses/ISS/public/NEW_PRED/
2. Anonymní autor, WAV (RIFF) audio file, získáno v prosinci 2017, http://www.topherlee.com/software/pcm-tut-wavformat.html
3. Craig Stuart Sapp, WAVE PCM soundfile format, získáno v prosinci 2017, http://soundfile.sapp.org/doc/WaveFormat/
Použitý software:
1. Microsoft Corporation, Visual Studio Community 2017, 15.5.2, December 14, 2017, https://www.visualstudio.com/cs/vs/community/
2. Dominic Mazzoni and others, Audacity, 2.2.1, 6 December, 2017, https://www.audacityteam.org
Použité služby:
Plotly, Plotly, online data analytics and visualization tool, 2017, https://plot.ly/