Tomáš Pazdiora (xpazdi02)	ISS Projekt 2017/2018	2. ledna 2018
1. Vzorkovací frekvence Fs a délka signálu length
Vzorkovací frekvence a délka signálu byla získána z hlavičky WAV souboru[[1]][[2]].
[1] http://soundfile.sapp.org/doc/WaveFormat/
[2] http://www.topherlee.com/software/pcm-tut-wavformat.html

Fs = 16 000 [Hz]
length = 1,00 [s]
length = 16 000 [samples]
DFT
Diskrétní Fourierova transformace je počítána podle standardního vzorce. Program počítá koeficienty jen od 0 do N/2 . Implementace je k nalezení ve zdrojovém souboru 'DFT.cpp'.
Rovnice pro výpočet DFT je následující:
X[k] = sum from{n} to{} x[n] cdot e^{ -j {2 %ipi}over N k n}

Maximum modulu spektra F_peak
F_peak = 400 [Hz]
IIR filtr, nuly a póly jeho přenosové funkce, stabilita
Nuly a póly pro IIR filtr s koeficienty b_0 , b_1 , b_2 , a_1 a a_2 jsou vypočítány následovně:
n_{1, 2} = {-b_1 -+ sqrt{b_1^2 - 4 cdot b_0 cdot b_2}} over {2 cdot b_0} p_{1, 2} = {-a_1 -+ sqrt{a_1^2 - 4 cdot a_2}} over {2}
Přenosová funkce je zapsána v tomto tvaru:
H(e^{j%iomega} ) = {b_0 cdot (e^{j%iomega}-n_1) cdot (e^{j%iomega}-n_2)} over { (e^{j%iomega}-p_1) cdot (e^{j%iomega}-p_2)}

n_1 = 0.884682 + 0,466196i
n_2 = 0.884682 - 0,466196i
p_1 = -0,11445 + 0,673128i lline p_1 rline = 0.682788
p_2 = -0,11445 - 0,673128i lline p_2 rline = 0.682788
Jelikož je modul pólů menší než 1 (jsou unvitř jednotkové kružnice), je filtr stabilní.
Modul kmitočtové charakteristiky IIR filtru
Modul kmitočtové charakteristiky IIR filtru je vypočítán jako modul přenosové funkce.

Jedná se o horní propust (dá se i uvažovat o mixu horní a pásmové propusti).
Filtrace IIR filtrem a následná DFT

Maximum modulu spektra filtrovaného signálu F_peak
F_peak = 4 769 [Hz]
Pozice přimíchaného obdélníkového signálu t_signal (20ms, 50% DCL, 4kHz)
t_signal = 0,529813 [s]
t_signal = 8 477 [samples]
Pozice byla nalezena pomocí konvoluce s FIR filtrem, jehož koeficienty odpovídaly hledanému signálu, a následného nalezení pozice absolutního maxima tohoto signálu.
Autokorelační koeficienty
Autokorelační koeficienty jsou vypočítány podle standardní rovnice:
R[k] = 1 over N sum from{n} to{} x[n] cdot x[n+k]

Autokorelační koeficient R[10]
R[10] = 0.00633644

Časový odhad sdružené funkce hustoty rozdělení pravděpodobnosti
Implementace odhady sdružené funkce hustoty rozdělení pravděpodobnosti je k nalezení ve zdrojovém souboru 'correlation.cpp'.

Ověření odhadnuté sdružené funkce hustoty rozdělení pravděpodobnosti integrací
double integration = 0.0;
for (int x2 = 0; x2 < jpdf.size(); x2++) {
for (int x1 = 0; x1 < JointProbabilityDensity[x2].size(); x1++) {
integration += JointProbabilityDensity[x2][x1] * Area;
}
}
Po spuštění programu je hodnota proměnné integration rovna jedné. Jedná se tedy o správnou sdruženou funkci hustoty rozdělení pravděpodobnosti.
Výpočet autokorelačního koeficientu R[10] z odhadu funkce hustoty rozdělení pravděpodobnosti
R[10] = 0.00642209
Vypočtený koeficient R[10] z odhadu funkce hustoty rozdělení pravděpodobnosti se od autokorelačního koeficientu mírně liší (rozdíl +1.3517% ). Důvod mi není známý, může jít například o nepřesnosti při výpočtu a nebo i o chybu v implementaci.

Program pro projekt realizující výše uvedené výpočty je psán v C++, bez využití jakýchkoliv 3rd party knihoven. DFT je implementována se složitostí O(n^2) . Veřejný git repozitář pro projekt je dostupný na adrese: https://github.com/Aroidzap/VUT-FIT-ISS-Project-2017-2018.
Použitá literatura:
1. Jan Černocký, ISS - Signály a Systémy, podklady k přednáškám, 2015, https://www.fit.vutbr.cz/study/courses/ISS/public/NEW_PRED/
2. Anonymní autor, WAV (RIFF) audio file, získáno v prosinci 2017, http://www.topherlee.com/software/pcm-tut-wavformat.html
3. Craig Stuart Sapp, WAVE PCM soundfile format, získáno v prosinci 2017, http://soundfile.sapp.org/doc/WaveFormat/
Použitý software:
1. Microsoft Corporation, Visual Studio Community 2017, 15.5.2, December 14, 2017, https://www.visualstudio.com/cs/vs/community/
2. Dominic Mazzoni and others, Audacity, 2.2.1, 6 December, 2017, https://www.audacityteam.org
Použité služby:
Plotly, Plotly, online data analytics and visualization tool, 2017, https://plot.ly/